## Slide 1: شناخت چرم و راههای کنترل کیفیت 99/07/29
شرکت مارال چرم
آرش منصوری

## Slide 2: چرا چرم انتخاب کنیم؟
دوام:
چرم و خصوصاً چرمی که از کیفیت بالایی برخوردار باشد، ماده‌ای بسیار بادوام است. صنعت‌گران پیوسته تلاش می‌کنند تا در طول روند دباغی، بهترین چرم را ارائه دهند. یعنی چرمی زیبا، مقاوم و بادوام که سال‌ها در خدمت مصرف کننده باشد.

## Slide 3
طبیعی و مستحکم بودن:
چرم علاوه بر اینکه یک ماده طبیعی است که ایجاد حساسیت نمی‌کند. اغلب مواد صنعتی و مصنوعی وقتی در مجاورت پوست قرار می‌گیرند، موجب بروز آلرژی و خارش آن شده و مشکلاتی را به وجود می‌آورند. در صورتی که تماس با چرم از نظر جسمی و روحی همواره احساسی دلنشین را ایجاد می‌کند.
چرم طبیعی علاوه بر دوام، دارای استحکام بالایی نیز هست. منظور این است که در طول استفاده، در مقابل عوامل گوناگون از مقاومت بالایی برخوردار است و به سادگی از بین نمی‌رود.

## Slide 4
زیبایی دائمی:
وقتی صحبت از دوام چندین ساله به میان می‌آید باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که چرم هرگز از مُد نمی‌افتد و همیشه ارزشمند و خواستنی است. در واقع می‌توان گفت که چرم محصولی است که به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد.

## Slide 5
سبک و سیاق زندگی:
چرم کالایی بسیار شیک است. استفاده از چرم طبیعی در البسه و لوازم جانبی، همواره مورد توجه افراد شیک پوش و باسلیقه بوده و درجه‌ای از حسن نظر و مرتبه‌ی بالای اجتماعی را القا می‌کند.

## Slide 6
“چرم نفس می‌کشد!”
این حرف کاملاً درست است!
به این نکته توجه کنید که اگر وسایل خود را در کیف و حفاظ چرمی قرار دهید یا از البسه‌ی چرم طبیعی استفاده نمائید، و یا اگر کفش تمام چرم بپوشید، هوا به خوبی در آن‌ها جریان داشته و از تشکیل هر نوع قارچ و کپک جلوگیری می‌گردد.

## Slide 7
انعطاف پذیری:
این خاصیت موجب می‌گردد که استفاده از آن در گذر زمان شما را خوشنودتر کند. از آن استفاده مطلوب‌تر می‌شود.
مقرون به صرفه بودن:
اگر چه در وحله‌ی اول به نظر می‌رسد که این محصول گران قیمت است ولی با توجه به دوام و استحکامی که دارد، بسیار مقرون به صرفه‌تر از انواع دیگر محصولات است.
دوست‌دار محیط زیست:
با توجه به این که چرم ماده‌ای طبیعی است، میتواند کمک به چرخه طبیعی زمین کند.(محیط زیست)

## Slide 8: ارگونمی
ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی ، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها ، دستگاه ها ، محیط کار ومشاغل رابا توجه به توانایی جسمی ، فکری ومحدودیت ها وعلایق انسانها ، طراحی نماید. این علم باهدف افزایش بهره وری ، باعنایت برسلامتی ، ایمنی ورفاه انسان درمحیط، شکل گرفته است. درحقیقت معنای این علم هماهنگ کردن محیط با انسان است نه انسان با محیط . این علم ازطراحی صحیح وسایل بسیار ساده مانند یک انبردست تا طراحی ماشین آلات پیچیده وحتی تعیین استاندارد شرایط فیزیکی محیط ، دما ، رطوبت ، وغیره می پردازد.

## Slide 9: انواع پوست
گاو، اسب و گاومیش، خوک
گوسفند و بز
پوست مار و مارمولک
پوست کروکودیل و سوسمار
پوست ماهی ( کوسه )
پوست کانگورو
پوست شتر مرغ

## Slide 10: پوست چیست؟

## Slide 11: شناخت پوست و خواص آن
پوست خام در صورت عدم رسیدگی به سرعت فاسد خواهد شد

## Slide 12: مراحل فساد پوست
1- پروتئين پوست + آنزيم پروتئوليتيك
↓
مولكولهاي كوچك پروتئين +آنزيم پروتئوليتيك

## Slide 13: مراحل فساد پوست
2-پروتئين كوچك مولكول+ باكتري پروتئوليتيك
↓
ايندول +آمونياك +سولفيد ها +امين ها+اسيد ها

## Slide 14: مراحل فساد پوست
3- ايندول +آمونياك +سولفيد ها +امينها+اسيد ها
↓
N2 , H2 , O2 , CO2 , H2O

## Slide 15: حفظ پوست
تبديل حد اقل يكي از شرايط ايده ال فعاليت آنزيم به شرايط غير ايده ال

## Slide 16: تقسیم بندی پوست و محصولات تولیدی از آن

## Slide 17
1-پوست خام یا پوست سبز: پوستي است كه تازه از لاشه جدا شده باشد.
2- پوست مردار: پوستي است كه از لاشه حيوان مرده جدا شده است و فاقد هر گونه مرغوبيتي مي­باشد و بعلاوه چرم حاصل از آن نيز خشك و نامرغوب خواهد بود .

## Slide 18
3- پوست نمك سود مرطوب يا نمك سود خام: به نوعي از پوست خام گفته مي­شود كه ابتدا آن­را با آب شسته و سپس براي جلوگيري از فساد مقداري نمك روي سطح داخلي ( گوشتي ) آن پاشيده باشند.
4- پوست خشك: عبارت از نوعي پوست خام است كه در سايه و در معرض هوا خشك شده باشد.

## Slide 19
5- پوست نمك سود خشك: به نوعي پوست نمك سود خام گفته مي­شود كه در مجاورت هوا و دور از نور مستقيم خورشيد، ب­شكل آويخته و يا گسترده روي زمين و يا به روش­هاي ديگر خشك شده باشد.
6- پوست لوت: عبارت از پوستي است كه پوشش پشمي آن به­طور نسبي چيده شده باشد و طول الياف پشمي باقيمانده در آن بيشتر از 5/1 سانتي­متر نباشد.

## Slide 20
7- سالامبور: محصولی است كه در نتيجه يك سلسله عمليات فيزيكي و شيميايي مقدماتي روي پوست خام برای نگهداری میان مدت (بسته به شرایط 6 ماه تا یکسال) در pHپایین (حدود 1/5-1) به­دست آمده باشد تا پس از آن براي تهيه چرم استفاده گردد. در حقيقت پوست كنسرو شده، و از فساد آن براي مدت طولاني جلوگيري مي شود.

## Slide 21
8- وتبلو: پوستی که به وسیله کروم دباغی شده باشد را به دلیل رنگ آبی که بعد از اتمام عملیات ایجاد میشود به نام وتبلو خوانده میشود.

## Slide 22
9- کراست : از دباغی مجدد پوست ها حاصل میشود بطوری که با کمک مواد مختلف مانند پرکنندها و روغن ها خواص مورد دلخواه به پوست داده میشود و معمولا پوست ها در این مرحله رنگرزی میشوند

## Slide 23
10-چرم: به محصولي گفته مي­شود كه پس از يك سلسله عمليات روي پوست نمك سود، خشك، سالامبور و یا وتبلو به­دست مي آيد یعنی بعداز دباغی مجدد و تبدیل شدن به کراست بصورت فیزیکی رنگ زنی شده به­طوري­كه لطمه اي به ماهيت و شكل پوست نمي­زند ومی­توان از آن به­طور دائمی بدون آنکه فاسد شود و یا تغییر حالت دهد استفاده کرد.

## Slide 24
11- جير : از لحاظ شیمیایی تقريبا به همان صورتي كه چرم به­دست مي­آيد تهيه مي­شود ولی تفاوت آن با چرم به­صورت زیر است :
الف- در چرم، رخ (قسمت بيروني) مورد توجه مي­باشد ولي در جير، قسمت داخلي (قسمت گوشتی) پوست مورد توجه مي­باشد.
ب- در انجام عملیات فیزیکی تفاوت­هایی بین روش کار این دو فرآورده وجود دارد .

## Slide 25
12- نبوك: اگر رخ سمباده خورده باشد و ضد آب نيز باشد نبوك بدست مي آيد.(مورد استفاده پوست سنگین می­باشد)
13- ناپا: اگر قسمت داخلي پوست ضد آب شود و پشم هم جدا نشود بهترين و گران­ترين محصول به­نام ناپا به­دست مي آيد.

## Slide 26: انواع چرم طبیعی بر اساس نوع دباغی
چرم گیاهی
چرم کرومی
چرم آلدهیدی
چرم آلومی
چرم ترکیبی
....

## Slide 27: آزمون های فیزیکی چرم
ثبات چرم در برابر سایش
قابلیت خیس شوندگی چرم
استحکام ترکیدگی چرم
انعطاف پذیری

## Slide 28
مقاومت در برابر تا شدگی
مقاومت در برابر مواد شیمیایی
ازدیاد طول چرم در حین گسیختگی
مقاومت در برابر شعله
واکنش مه گرفتگی

## Slide 29
اثر عرق بدن
مقاومت در برابر دوخت
جذب آب
تست نفوذ آب

## Slide 30: لیپیدها
طبقه بندی لیپیدها به روغن ها، چربی ها و موم ها
بصورت استرهای اسیدی و الکلی موجود در بافت موجودات زنده
تقسیم بندی بر اساس نقطه ذوب
موم ها(واکس) به صورت جامد و نقطه ذوب آنها از درجه حرارت بدن بیشتر است
چربی ها در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد بصورت جامد
روغن ها در درجه 25 درجه سانتیگراد مایع هستند

## Slide 31: واکنش روغن ها
بسیاری از روغن های غیر اشباع به وسیله واکنش با اسید سولفوریک غلیظ بدست می آید
مهم ترین خاصیت آن، دارای گروه یونی و آبدوست بوده و به راحتی در آب امولسیون میشود

## Slide 32: هدف اصلی استفاده از روغن
جلوگیری از خشکی و زبری زیر دست
کاهش چسبندگی الیاف چرم به یکدیگر
محافظت از چرم به دلیل انجام مراحل مقدماتی روغن کافی برای پیشگیری از خشک شدن ندارد
افزایش خواص فیزیکی:
شکنندگی، کشش، پارگی، نرمیت، خواص خيس خوردگي و يا دفع آب، هدايت الكتريكي و گرمايي

## Slide 33: محل قرار گیری روغن
الیاف در قسمت لش به مراتب بازتر و در قسمت رخ یک شبکه بسیار متراکم از الیاف وجود دارد میبایست بصورت یکنواخت روغن در تمامی سطوح پخش و از خشکی جلوگیری شود
بسته به pH پوست و روغن و همچنین ترکیب شیمیایی روغن از نظر سولفاته، سولفونه و سولفیته بدون محل قرارگیری روغن متفاوت خواهد بود

## Slide 34: دو پوستي
در مرحله دباغي كرومي از طريق كمپلكس كروم در بين الياف كلاژن و ايجاد پيوند كوالانسي چرم دباغي ميشود. اما بواسطه بزرگ بودن كمپلكس كروم، فضاي خالي بسياري بين الياف وجود دارد. اين فضاهاي خالي در ساختار بافت چرم خصوصا در قسمت هاي زيرشكم و گردن سبب ميشود كه ساختار اين قسمت ها شل باشد

## Slide 35: ايرادات روغن دهي
قي رزين مانند ته مانده رزين بيشتر در گياهي
لكه لاستيكي در واكنش با گوگرد و شبيه لجن لاستيك
قي چربي پوشش يكدست سفيد طوسي
لكه هاي تيره و روغني در سطح
صابون چرب لكه هاي نامنظم سفيد
بو
ثبات نوري

## Slide 36: تست روغن
تست چشمي: دوفاز، سفت و كره ايي
تست تجزيه ايي:پايداري در الكتروليت ها، ايد چرب آزاد مقدار امولسيون و امولسيون شوندگي، زردي در برابر حرارت و ثبات در برابر نور

## Slide 37: نگهداری
توجه داشته باشید: که انجام این کارها تنها بخشی از روند مراقبت از چرم بوده و نمی‎توانند برای همیشه از تخریب و صدمه دیدن چرم طبیعیجلوگیری نمایند.
یکی از کارهایی که لازم است انجام شود این است که کالای چرمی خود را به هیچ عنوان در معرض تابش مستقیم نور خورشید و دمای بالا قرار ندهید.